## Slide 1: FTP原理与配置

## Slide 2
FTP是用来传送文件的协议。使用FTP实现远程文件传输的同时，还可以保证数据传输的可靠性和高效性。
Notes: 安全声明：
为简化问题说明，本课程以FTP为例来描述相关技术。设备支持通过FTP协议、TFTP及SFTP传输文件。使用FTP、TFTP、SFTP v1协议存在安全风险，建议您使用SFTP v2方式进行文件操作。

## Slide 3
学完本课程后，您将能够：
  掌握FTP的工作原理
  掌握FTP的基本配置

## Slide 4: FTP的应用
FTP 提供了一种在服务器和客户机之间上传和下载文件的有效方式。
FTP 客户端
FTP 服务器
VRP
FTP客户端
FTP 服务器
日志文件
配置文件
Notes: 在企业网络中部署一台FTP服务器，将网络设备配置为FTP客户端，则可以使用FTP来备份或更新VRP文件和配置文件。也可以把网络设备配置为FTP服务器，将设备的日志文件保存到某台主机上方便查看。

## Slide 5: FTP传输文件的过程
使用FTP传输数据时，需要在服务器和客户机之间建立控制连接和数据连接。
用户
用户接口
控制进程
数据传输进程
文件系统
控制进程
数据传输进程
文件系统
客户端
服务器
控制连接
数据连接
Notes: 使用FTP进行文件传输时，会使用两个TCP连接。第一个连接是FTP客户端和FTP服务器间的控制连接。FTP服务器开启21号端口，等待FTP客户端发送连接请求。FTP客户端随机开启端口，向服务器发送建立连接的请求。控制连接用于在服务器和客户端之间传输控制命令。
第二个连接是FTP客户端和FTP服务器间的数据连接。服务器使用TCP的20号端口与客户端建立数据连接。通常情况下，服务器主动建立或中断数据连接。

## Slide 6: FTP传输模式
传输模式定义了数据在客户端和服务器之间传输时的格式。
传输模式
ASCII 模式
二进制模式
Notes:   FTP传输数据时支持两种传输模式：ASCII模式和二进制模式。
  ASCII模式用于传输文本。发送端的字符在发送前被转换成ASCII码格式之后进行传输，接收端收到之后再将其转换成字符。二进制模式常用于发送图片文件和程序文件。发送端在发送这些文件时无需转换格式，即可传输。

## Slide 7: FTP配置
[Huawei]ftp server enable
[Huawei]set default ftp-directory flash:/
FTP 客户端
FTP 服务器
172.16.1.1/24
Notes: ARG3系列路由器和X7系列交换机均可提供FTP功能。
执行ftp server enable命令使能FTP功能。
执行set default ftp-directory命令设置FTP用户的默认工作目录。

## Slide 8: FTP配置
FTP 服务器
[Huawei]aaa
[Huawei-aaa]local-user huawei password cipher huawei12
[Huawei-aaa]local-user huawei service-type ftp
[Huawei-aaa]local-user huawei ftp-directory flash:/
[Huawei-aaa]local-user huawei access-limit 200
[Huawei-aaa]local-user huawei idle-timeout 0 0
[Huawei-aaa]local-user huawei privilege level 3
FTP 客户端
172.16.1.1/24
Notes: 在配置FTP服务器时，可以使用AAA为每个用户分别配置登录账号和访问权限。
aaa命令用来进入AAA视图。
local-user user-name { access-limit max-number | ftp-directory directory | idle-timeout minutes [ seconds ] | password cipher password [ opt ] | privilege level level | state {active | block } } *命令用来创建本地用户，并配置本地用户的各项参数。
user-name指定用户名。
local-user huawei service-type ftp命令用来配置本地用户的接入类型为ftp。
ftp-directory指定FTP用户可访问的目录。如果不配置FTP用户可访问的目录，则FTP用户无法登录设备。
access-limit指定用户名可建立的最大连接数目。
idle-timeout指定用户的闲置超时时间。
privilege level指定用户的优先级。

## Slide 9: FTP配置
<Huawei>ftp 172.16.1.1
Trying 172.16.1.1 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 172.16.1.1.
220 FTP service ready.
User(172.16.1.1:(none)):huawei
331 Password required for huawei.
Enter password:
230 User logged in.
[ftp]binary
200 Type set to I.
[ftp]get vrp.cc
172.16.1.2/24
FTP 服务器
FTP 客户端
172.16.1.1/24
Notes: ftp命令用来与远程FTP服务器建立控制连接，并进入FTP客户端视图。
binary命令用来在设备作为FTP客户端时设置文件传输方式为Binary模式，又称二进制模式。
缺省情况下，文件传输方式为ASCII模式。
get命令用来从远程FTP服务器下载文件并保存在本地。

## Slide 10
  FTP服务默认使用服务器哪些端口?
  用户反馈没有权限去访问FTP服务器上的目录，应该如何解决?
Notes: FTP服务器需要开启TCP的21号端口来建立控制连接，20号端口来建立数据连接。
如果用户无权访问任何工作目录，则需要定义一个默认的FTP目录。执行set default ftp-directory <directory location>命令建立默认目录。