## Slide 1: VLAN原理和配置

## Slide 2
随着网络中计算机的数量越来越多，传统的以太网络开始面临冲突严重、广播泛滥以及安全性无法保障等各种问题。
VLAN（Virtual Local Area Network）即虚拟局域网，是将一个物理的局域网在逻辑上划分成多个广播域的技术。通过在交换机上配置VLAN，可以实现在同一个VLAN内的用户可以进行二层互访，而不同VLAN间的用户被二层隔离。这样既能够隔离广播域，又能够提升网络的安全性。

## Slide 3
学完本课程后，您将能够：
  理解VLAN的工作原理
  掌握VLAN的基本配置

## Slide 4: 传统以太网
随着主机数量的增加，共享网络中的冲突会越来越严重，交换网络中的广播也会越来越多。
Notes: 早期的局域网LAN技术是基于总线型结构的，它存在以下主要问题：
若某时刻有多个节点同时试图发送消息，那么它们将产生冲突。
从任意节点发出的消息都会被发送到其他节点，形成广播。
所有主机共享一条传输通道，无法控制网络中的信息安全。
这种网络构成了一个冲突域，网络中计算机数量越多，冲突越严重，网络效率越低。同时，该网络也是一个广播域，当网络中发送信息的计算机数量变多时，广播流量将会耗费大量带宽。
因此，传统局域网不仅面临冲突域太大和广播域太大两大难题，而且无法保障传输信息的安全。
为了扩展传统LAN，以接入更多计算机，同时避免冲突的恶化，出现了网桥和二层交换机，它们能有效隔离冲突域。网桥和交换机采用交换方式将来自入端口的信息转发到出端口上，克服了共享网络中的冲突问题。但是，采用交换机进行组网时，广播域和信息安全问题依旧存在。
为限制广播域的范围，减少广播流量，需要在没有二层互访需求的主机之间进行隔离。路由器是基于三层IP地址信息来选择路由和转发数据的，其连接两个网段时可以有效抑制广播报文的转发，但成本较高。因此，人们设想在物理局域网上构建多个逻辑局域网，即VLAN。

## Slide 5: VLAN技术
VLAN能够隔离广播域。
VLAN 1
VLAN 2
Notes: VLAN技术可以将一个物理局域网在逻辑上划分成多个广播域，也就是多个VLAN。VLAN技术部署在数据链路层，用于隔离二层流量。同一个VLAN内的主机共享同一个广播域，它们之间可以直接进行二层通信。而VLAN间的主机属于不同的广播域，不能直接实现二层互通。这样，广播报文就被限制在各个相应的VLAN内，同时也提高了网络安全性。
本例中，原本属于同一广播域的主机被划分到了两个VLAN中，即，VLAN1和VLAN2。VLAN内部的主机可以直接在二层互相通信，VLAN1和VLAN2之间的主机无法直接实现二层通信。

## Slide 6: VLAN帧格式
通过Tag区分不同VLAN。
没有携带Tag的帧
携带Tag的帧
0x8100 | PRI | CFI | VLAN ID（12b）
2 bytes
2 bytes
DMAC
Data
SMAC
Type
FCS
6 bytes
6 bytes
2 bytes
46-1500 bytes
4 bytes
DMAC
Data
SMAC
Type
FCS
6 bytes
6 bytes
2 bytes
46-1500 bytes
4 bytes
Tag
TPID
TCI
4 bytes
Notes: VLAN标签长4个字节，直接添加在以太网帧头中，IEEE802.1Q文档对VLAN标签作出了说明。
TPID：Tag Protocol Identifier，2字节，固定取值，0x8100，是IEEE定义的新类型，表明这是一个携带802.1Q标签的帧。如果不支持802.1Q的设备收到这样的帧，会将其丢弃。
TCI：Tag Control Information，2字节。帧的控制信息，详细说明如下：
  Priority：3比特，表示帧的优先级，取值范围为0～7，值越大优先级越高。当交换机阻塞时，优先发送优先级高的数据帧。
  CFI：Canonical Format Indicator，1比特。CFI表示MAC地址是否是经典格式。CFI为0说明是经典格式，CFI为1表示为非经典格式。用于区分以太网帧、FDDI（Fiber Distributed Digital Interface）帧和令牌环网帧。在以太网中，CFI的值为0。
  VLAN Identifier：VLAN ID，12比特，在X7系列交换机中，可配置的VLAN ID取值范围为0～4095，但是0和4095在协议中规定为保留的VLAN ID，不能给用户使用。
在现有的交换网络环境中，以太网的帧有两种格式：
没有加上VLAN标记的标准以太网帧（untagged frame）；有VLAN标记的以太网帧（tagged frame）。

## Slide 7: 链路类型
用户主机和交换机之间的链路为接入链路，交换机与交换机之间的链路为干道链路。
Trunk
Access
VLAN3
VLAN2
Trunk
Trunk
Access
Access
Access
Access
Notes: VLAN链路分为两种类型：Access链路和Trunk链路。
接入链路（Access Link）：连接用户主机和交换机的链路称为接入链路。如本例所示，图中主机和交换机之间的链路都是接入链路。
干道链路（Trunk Link）：连接交换机和交换机的链路称为干道链路。如本例所示，图中交换机之间的链路都是干道链路。干道链路上通过的帧一般为带Tag的VLAN帧。

## Slide 8: PVID
PVID表示端口在缺省情况下所属的VLAN。
缺省情况下，X7系列交换机每个端口的PVID都是1。
PVID1
PVID2
PVID2
PVID3
PVID3
PVID1
SWA
SWB
主机A
主机C
主机B
主机D
VLAN2
VLAN2
VLAN3
VLAN3
Notes: PVID即Port VLAN ID，代表端口的缺省VLAN。交换机从对端设备收到的帧有可能是Untagged的数据帧，但所有以太网帧在交换机中都是以Tagged的形式来被处理和转发的，因此交换机必须给端口收到的Untagged数据帧添加上Tag。为了实现此目的，必须为交换机配置端口的缺省VLAN。当该端口收到Untagged数据帧时，交换机将给它加上该缺省VLAN的VLAN Tag。

## Slide 9: 端口类型-Access
Access端口在收到数据后会添加VLAN Tag，VLAN ID和端口的PVID相同。
Access端口在转发数据前会移除VLAN Tag。
主机A
主机C
主机B
Untagged
Untagged
PVID10
PVID10
PVID2
Frame
10
SWA
G0/0/1
G0/0/2
G0/0/3
Notes: Access端口是交换机上用来连接用户主机的端口，它只能连接接入链路，并且只能允许唯一的VLAN ID通过本端口。
Access端口收发数据帧的规则如下：
如果该端口收到对端设备发送的帧是untagged（不带VLAN标签），交换机将强制加上该端口的PVID。如果该端口收到对端设备发送的帧是tagged（带VLAN标签），交换机会检查该标签内的VLAN ID。当VLAN ID与该端口的PVID相同时，接收该报文。当VLAN ID与该端口的PVID不同时，丢弃该报文。
Access端口发送数据帧时，总是先剥离帧的Tag，然后再发送。Access端口发往对端设备的以太网帧永远是不带标签的帧。
在本示例中，交换机的G0/0/1，G0/0/2，G0/0/3端口分别连接三台主机，都配置为Access端口。主机A把数据帧（未加标签）发送到交换机的G0/0/1端口，再由交换机发往其他目的地。收到数据帧之后，交换机根据端口的PVID给数据帧打上VLAN标签10，然后决定从G0/0/3端口转发数据帧。G0/0/3端口的PVID也是10，与VLAN标签中的VLAN ID相同，交换机移除标签，把数据帧发送到主机C。连接主机B的端口的PVID是2，与VLAN10不属于同一个VLAN，因此此端口不会接收到VLAN10的数据帧。

## Slide 10: 端口类型-Trunk
当Trunk端口收到帧时，如果该帧不包含Tag，将添加上端口的PVID；如果该帧包含Tag，则不改变。
当Trunk端口发送帧时，该帧的VLAN ID在Trunk的允许发送列表中：若与端口的PVID相同时，则剥离Tag发送；若与端口的PVID不同时，则直接发送。
主机A
主机C
主机B
主机D
Untagged
Untagged
Frame
20
Untagged
SWA
SWB
Untagged
Untagged
PVID1
PVID20
PVID1
PVID20
PVID1
PVID1
Notes: Trunk端口是交换机上用来和其他交换机连接的端口，它只能连接干道链路。Trunk端口允许多个VLAN的帧（带Tag标记）通过。
Trunk端口收发数据帧的规则如下：
当接收到对端设备发送的不带Tag的数据帧时，会添加该端口的PVID，如果PVID在允许通过的VLAN ID列表中，则接收该报文，否则丢弃该报文。当接收到对端设备发送的带Tag的数据帧时，检查VLAN ID是否在允许通过的VLAN ID列表中。如果VLAN ID在接口允许通过的VLAN ID列表中，则接收该报文。否则丢弃该报文。
端口发送数据帧时，当VLAN ID与端口的PVID相同，且是该端口允许通过的VLAN ID时，去掉Tag，发送该报文。当VLAN ID与端口的PVID不同，且是该端口允许通过的VLAN ID时，保持原有Tag，发送该报文。
在本示例中，SWA和SWB连接主机的端口为Access端口，PVID如图所示。SWA和SWB互连的端口为Trunk端口，PVID都为1，此Trunk链路允许所有VLAN的流量通过。当SWA转发VLAN1的数据帧时会剥离VLAN标签，然后发送到Trunk链路上。而在转发VLAN20的数据帧时，不剥离VLAN标签直接转发到Trunk链路上。

## Slide 11: 端口类型-Hybrid
Hybrid端口既可以连接主机，又可以连接交换机。
Hybrid端口可以以Tagged 或Untagged方式加入VLAN 。
G0/0/1
主机A
主机B
服务器
Untagged
Frame
G0/0/1
Frame
3
2
Untagged
Untagged
SWA
SWB
G0/0/2
G0/0/2
G0/0/3
Untagged
Notes: Access端口发往其他设备的报文，都是Untagged数据帧，而Trunk端口仅在一种特定情况下才能发出untagged数据帧，其它情况发出的都是Tagged数据帧。
Hybrid端口是交换机上既可以连接用户主机，又可以连接其他交换机的端口。Hybrid端口既可以连接接入链路又可以连接干道链路。Hybrid端口允许多个VLAN的帧通过，并可以在出端口方向将某些VLAN帧的Tag剥掉。华为设备默认的端口类型是Hybrid。
在本示例中，要求主机A和主机B都能访问服务器，但是它们之间不能互相访问。此时交换机连接主机和服务器的端口，以及交换机互连的端口都配置为Hybrid类型。交换机连接主机A的端口的PVID是2，连接主机B的端口的PVID是3，连接服务器的端口的PVID是100。

## Slide 12: 端口类型-Hybrid
PVID1
主机A
主机B
服务器
Untagged
Frame
PVID1
Frame
3
2
Untagged
Untagged
SWA
SWB
PVID100
PVID2
PVID3
Untagged
Notes: Hybrid端口收发数据帧的规则如下：
当接收到对端设备发送的不带Tag的数据帧时，会添加该端口的PVID，如果PVID在允许通过的VLAN ID列表中，则接收该报文，否则丢弃该报文。当接收到对端设备发送的带Tag的数据帧时，检查VLAN ID是否在允许通过的VLAN ID列表中。如果VLAN ID在接口允许通过的VLAN ID列表中，则接收该报文，否则丢弃该报文。
Hybrid端口发送数据帧时，将检查该接口是否允许该VLAN数据帧通过。如果允许通过，则可以通过命令配置发送时是否携带Tag。
配置port hybrid tagged vlan vlan-id命令后，接口发送该vlan-id的数据帧时，不剥离帧中的VLAN Tag，直接发送。该命令一般配置在连接交换机的端口上。
配置port hybrid untagged vlan vlan-id命令后，接口在发送vlan-id的数据帧时，会将帧中的VLAN Tag剥离掉再发送出去。该命令一般配置在连接主机的端口上。
本例介绍了主机A和主机B发送数据给服务器的情况。在SWA和SWB互连的端口上配置了port hybrid tagged vlan 2 3 100命令后，SWA和SWB之间的链路上传输的都是带Tag标签的数据帧。在SWB连接服务器的端口上配置了port hybrid untagged vlan 2 3，主机A和主机B发送的数据会被剥离VLAN标签后转发到服务器。

## Slide 13: VLAN划分方法
基于端口的VLAN划分方法在实际中最为常见。
 | VLAN 5 | VLAN 10
基于端口 | G0/0/1, G0/0/7 | G0/0/2 G0/0/9
基于MAC地址 | 00-01-02-03-04-AA 00-01-02-03-04-CC | 00-01-02-03-04-BB 00-01-02-03-04-DD
基于IP子网划分 | 10.0.1.* | 10.0.2.*
基于协议划分 | IP | IPX
基于策略 | 10.0.1.* + G0/0/1+ 00-01-02-03-04-AA | 10.0.2.* + G0/0/2 + 00-01-02-03-04-BB
G0/0/1
主机A
10.0.1.1
主机D
10.0.2.2
主机B
10.0.2.1
主机C
10.0.1.2
G0/0/2
G0/0/7
G0/0/9
SWA
Notes: VLAN的划分包括如下5种方法：
基于端口划分：根据交换机的端口编号来划分VLAN。通过为交换机的每个端口配置不同的PVID，来将不同端口划分到VLAN中。初始情况下，X7系列交换机的端口处于VLAN1中。此方法配置简单，但是当主机移动位置时，需要重新配置VLAN。
基于MAC地址划分：根据主机网卡的MAC地址划分VLAN。此划分方法需要网络管理员提前配置网络中的主机MAC地址和VLAN ID的映射关系。如果交换机收到不带标签的数据帧，会查找之前配置的MAC地址和VLAN映射表，根据数据帧中携带的MAC地址来添加相应的VLAN标签。在使用此方法配置VLAN时，即使主机移动位置也不需要重新配置VLAN。
基于IP子网划分：交换机在收到不带标签的数据帧时，根据报文携带的IP地址给数据帧添加VLAN标签。
基于协议划分：根据数据帧的协议类型（或协议族类型）、封装格式来分配VLAN ID。网络管理员需要首先配置协议类型和VLAN ID之间的映射关系。
基于策略划分：使用几个条件的组合来分配VLAN标签。这些条件包括IP子网、端口和IP地址等。只有当所有条件都匹配时，交换机才为数据帧添加VLAN标签。另外，针对每一条策略都是需要手工配置的。

## Slide 14: VLAN配置
[SWA]vlan 10
[SWA-vlan10]quit
[SWA]vlan batch 2 to 3
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
主机A
主机D
主机B
主机C
SWA
SWB
Notes: 在交换机上划分VLAN时，需要首先创建VLAN。在交换机上执行vlan <vlan-id>命令，创建VLAN。如本例所示，执行vlan 10命令后，就创建了VLAN 10，并进入了VLAN 10视图。VLAN ID的取值范围是1到4094。如需创建多个VLAN，可以在交换机上执行vlan batch { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }命令，以创建多个连续的VLAN。也可以执行vlan batch { vlan-id1 vlan-id2 }命令，创建多个不连续的VLAN，VLAN号之间需要有空格。

## Slide 15: 配置验证
  [SWA]display vlan
  The total number of vlans is : 4
  ------------------------------------------------------------
  U:Up; D:Down; TG:Tagged; UT:Untagged; MP:Vlan-mapping; ST:Vlan-stacking; #: ProtocolTransparent-vlan; *:Management-vlan;
  --------------------------------------------------------------
  VID Type Ports
  --------------------------------------------------------------
  1 common UT:GE0/0/1(U) ……
  2 common
  3 common
  common
  ……
Notes: 创建VLAN后，可以执行display vlan命令验证配置结果。如果不指定任何参数，则该命令将显示所有VLAN的简要信息。
执行display vlan [ vlan-id [ verbose ] ]命令，可以查看指定VLAN的详细信息，包括VLAN ID、类型、描述、VLAN的状态、VLAN中的端口、以及VLAN中端口的模式等。
执行display vlan vlan-id statistics命令，可以查看指定VLAN中的流量统计信息。
执行display vlan summary命令，可以查看系统中所有VLAN的汇总信息。

## Slide 16: 配置Access端口
[SWA]interface GigabitEthernet 0/0/5
[SWA-GigabitEthernet0/0/5]port link-type access
[SWA-GigabitEthernet0/0/5]interface GigabitEthernet 0/0/7
[SWA-GigabitEthernet0/0/7]port link-type access
SWA
SWB
G0/0/1
G0/0/7
G0/0/5
主机A
主机D
主机B
主机C
Notes: 华为X7系列交换机上，默认的端口类型是hybrid。
配置端口类型的命令是port link-type <type>，type可以配置为Access，Trunk或Hybrid。需要注意的是，如果查看端口配置时没有发现端口类型信息，说明端口使用了默认的hybrid端口链路类型。当修改端口类型时，必须先恢复端口的默认VLAN配置，使端口属于缺省的VLAN 1。

## Slide 17: 添加端口到VLAN
[SWA]vlan 2
[SWA-vlan2]port GigabitEthernet 0/0/7
[SWA-vlan2]quit
[SWA]interface GigabitEthernet0/0/5
[SWA-GigabitEthernet0/0/5]port default vlan 3
SWA
SWB
G0/0/1
G0/0/7
G0/0/5
主机A
主机D
主机B
主机C
Notes: 可以使用两种方法把端口加入到VLAN。
第一种方法是进入到VLAN视图，执行port <interface>命令，把端口加入VLAN。
第二种方法是进入到接口视图，执行port default vlan <vlan-id>命令，把端口加入VLAN。vlan-id是指端口要加入的VLAN。

## Slide 18: 配置验证
  [SWA]display vlan
  The total number of vlans is : 4
  ------------------------------------------------------------
  U:Up; D:Down; TG:Tagged; UT:Untagged; MP:Vlan-mapping; ST:Vlan-stacking; #: ProtocolTransparent-vlan; *:Management-vlan;
  --------------------------------------------------------------
  VID Type Ports
  --------------------------------------------------------------
  1 common UT:GE0/0/1(U) ……
  2 common UT:GE0/0/7(U)
  common UT:GE0/0/5(U)
  10 common
  ……
Notes: 执行display vlan命令，可以确认端口是否已经加入到VLAN中。在本示例中，端口GigabitEthernet0/0/5和GigabitEthernet0/0/7分别加入了VLAN 3和VLAN 2。UT表明该端口发送数据帧时，会剥离VLAN标签，即此端口是一个Access端口或不带标签的Hybrid端口。U或D分别表示链路当前是Up状态或Down状态。

## Slide 19: 配置Trunk端口
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 2 3
SWA
SWB
G0/0/1
G0/0/1
主机A
主机D
主机B
主机C
Notes: 配置Trunk时，应先使用port link-type trunk命令修改端口的类型为Trunk，然后再配置Trunk端口允许哪些VLAN的数据帧通过。执行port trunk allow-pass vlan { { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] } | all }命令，可以配置端口允许的VLAN，all表示允许所有VLAN的数据帧通过。
执行port trunk pvid vlan vlan-id命令，可以修改Trunk端口的PVID。修改Trunk端口的PVID之后，需要注意：缺省VLAN不一定是端口允许通过的VLAN。只有使用命令port trunk allow-pass vlan { { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] } | all }允许缺省VLAN数据通过，才能转发缺省VLAN的数据帧。交换机的所有端口默认允许VLAN1的数据通过。
在本示例中，将SWA的G0/0/1端口配置为Trunk端口，该端口PVID默认为1。配置port trunk allow-pass vlan 2 3命令之后，该Trunk允许VLAN 2和VLAN 3的数据流量通过。

## Slide 20: 配置验证
  [SWA]display vlan
  The total number of vlans is : 4
  ------------------------------------------------------------
  U:Up; D:Down; TG:Tagged; UT:Untagged; MP:Vlan-mapping; ST:Vlan-stacking; #: ProtocolTransparent-vlan; *:Management-vlan;
  --------------------------------------------------------------
  VID Type Ports
  --------------------------------------------------------------
  1 common UT:GE0/0/1(U) ……
  2 common UT:GE0/0/7(D) TG:GE0/0/1(U)
  common UT:GE0/0/5(U) TG:GE0/0/1(U)
  10 common
  ……
Notes: 执行display vlan命令可以查看修改后的配置。TG表明该端口在转发对应VLAN的数据帧时，不会剥离标签，直接进行转发，该端口可以是Trunk端口或带标签的Hybrid端口。本示例中，GigabitEthernet0/0/1在转发VLAN 2和VLAN3的流量时，不剥离标签，直接转发。

## Slide 21: 配置Hybrid端口
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]port link-type hybrid
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]port hybrid tagged vlan 2 3 100
[SWA-GigabitEthernet0/0/2]port hybrid pvid vlan 2
[SWA-GigabitEthernet0/0/2]port hybrid untagged vlan 2 100
[SWA-GigabitEthernet0/0/3]port hybrid pvid vlan 3
[SWA-GigabitEthernet0/0/3]port hybrid untagged vlan 3 100
G0/0/1
主机A
主机B
服务器
G0/0/1
SWA
SWB
G0/0/2
G0/0/2
G0/0/3
Notes: port link-type hybrid命令的作用是将端口的类型配置为Hybrid。默认情况下，X7系列交换机的端口类型是Hybrid。因此，只有在把Access口或Trunk口配置成Hybrid时，才需要执行此命令。
port hybrid tagged vlan{ { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] } | all }命令用来配置允许哪些VLAN的数据帧以Tagged方式通过该端口。
port hybrid untagged vlan { { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] } | all }命令用来配置允许哪些VLAN的数据帧以Untagged方式通过该端口。
在本示例中，要求主机A和主机B都能访问服务器，但是它们之间不能互相访问。此时通过命令port link-type hybrid配置交换机连接主机和服务器的端口，以及交换机互连的端口都为Hybrid类型。通过命令port hybrid pvid vlan 2配置交换机连接主机A的端口的PVID是2。类似地，连接主机B的端口的PVID是3，连接服务器的端口的PVID是100。
通过在G0/0/1端口下使用命令port hybrid tagged vlan 2 3 100，配置VLAN2,VLAN3和VLAN100的数据帧在通过该端口时都携带标签。在G0/0/2端口下使用命令port hybrid untagged vlan 2 100，配置VLAN2和VLAN100的数据帧在通过该端口时都不携带标签。在G0/0/3端口下使用命令port hybrid untagged vlan 3 100，配置VLAN3和VLAN100的数据帧在通过该端口时都不携带标签。

## Slide 22: 配置Hybrid
[SWB-GigabitEthernet0/0/1]port link-type hybrid
[SWB-GigabitEthernet0/0/1]port hybrid tagged vlan 2 3 100
[SWB-GigabitEthernet0/0/2]port hybrid pvid vlan 100
[SWB-GigabitEthernet0/0/2]port hybrid untagged vlan 2 3 100
G0/0/1
主机A
主机B
服务器
G0/0/1
SWA
SWB
G0/0/2
G0/0/2
G0/0/3
Notes: 在SWB上继续进行配置，在G0/0/1端口下使用命令port link-type hybrid配置端口类型为Hybrid。
在G0/0/1端口下使用命令port hybrid tagged vlan 2 3 100，配置VLAN2，VLAN3和VLAN100的数据帧在通过该端口时都携带标签。
在G0/0/2端口下使用命令port hybrid untagged vlan 2 3 100，配置VLAN2，VLAN3和VLAN100的数据帧在通过该端口时都不携带标签。

## Slide 23: 配置验证
  [SWA]display vlan
  The total number of vlans is : 4
  ------------------------------------------------------------
  U:Up; D:Down; TG:Tagged; UT:Untagged; MP:Vlan-mapping; ST:Vlan-stacking; #: ProtocolTransparent-vlan; *:Management-vlan;
  1 common UT:GE0/0/1(U)……
  2 common UT:GE0/0/2(U)
  TG:GE0/0/1(U)
  3 common UT:GE0/0/3(U)
  TG:GE0/0/1(U)
  100 common UT:GE0/0/2(U) GE0/0/3(U)
  TG:GE0/0/1(U)
Notes: 在SWA上执行display vlan命令，可以查看hybrid端口的配置。在本示例中，GigabitEthernet 0/0/2在发送VLAN2和VLAN100的数据帧时会剥离标签。GigabitEthernet 0/0/3在发送VLAN3和VLAN100的数据帧时会剥离标签。GigabitEthernet 0/0/1允许VLAN 2，VLAN 3和VLAN 100的带标签的数据帧通过。此配置满足了多个VLAN可以访问特定VLAN，而其他VLAN间不允许互相访问的需求。

## Slide 24: Voice VLAN应用
通过配置Voice VLAN可以区分语音流量和业务流量，使语音流量优于业务流量，从而为语音流量提供服务保证。
SWB
主机A
SWA
VoIP
IPTV
G0/0/1
MAC: 0011-2200-0001
MAC: 0011-2200-0002
Notes: 随着IP网络的融合，TCP/IP网络可以为高速上网HSI（High Speed Internet）业务、VoIP（Voice over IP）业务、IPTV（Internet Protocol Television）业务提供服务。
语音数据在传输时需要具有比其他业务数据更高的优先级，以减少传输过程中可能产生的时延和丢包现象。
为了区分语音数据流，可在交换机上部署Voice VLAN功能，把VoIP的电话流量进行VLAN隔离，并配置更高的优先级，从而能够保证通话质量。

## Slide 25: 配置Voice VLAN
[SWB]vlan 2
[SWB-vlan2]interface GigabitEthernet 0/0/1
[SWB-GigabitEthernet0/0/1]voice-vlan 2 enable
[SWB-GigabitEthernet0/0/1]voice-vlan mode auto
[SWB-GigabitEthernet0/0/1]quit
[SWB]voice-vlan mac-address 0011-2200-0000 mask ffff-ff00-0000
SWB
Host A
SWA
VoIP
IPTV
G0/0/1
MAC: 0011-2200-0001
MAC: 0012-2400-0002
Notes: 执行voice-vlan <vlan-id> enable命令，可以把VLAN 2到VLAN 4094之间的任一VLAN配置成语音VLAN。
执行voice-vlan mode <mode>命令，可以配置端口加入语音VLAN的模式。
端口加入Voice VLAN的模式有两种：
自动模式：使能Voice VLAN功能的端口根据进入端口的数据流中的源MAC地址字段来判断该数据流是否为语音数据流。源MAC地址符合系统设置的语音设备OUI（Organizationally Unique Identifier）地址的报文认为是语音数据流。接收到语音数据流的端口将自动加入Voice VLAN中传输，并通过老化机制维护Voice VLAN内的端口数量。
手动模式：当接口使能Voice VLAN功能后，必须通过手工将连接语音设备的端口加入或退出Voice VLAN中，这样才能保证Voice VLAN功能生效。
执行voice-vlan mac-address mac-address mask oui-mask [ description text ]命令，用来配置Voice VLAN的OUI地址。OUI地址表示一个MAC地址段。交换机将48位的MAC地址和掩码的对应位做“与”运算可以确定出OUI地址。接入设备的MAC地址和OUI地址匹配的位数，由掩码中全“1”的长度决定。例如，MAC地址为0001–0001–0001，掩码为FFFF-FF00–0000，那么将MAC地址与其相应掩码位执行“与”运算的结果就是OUI地址0001–0000–0000。只要接入设备的MAC地址前24位和OUI地址的前24位匹配，那么使能Voice VLAN功能的端口将认为此数据流是语音数据流，接入的设备是语音设备。

## Slide 26: 配置验证
  [SWB]display voice-vlan status
  Voice VLAN Configurations:
  -----------------------------------------------------------
  Voice VLAN ID : 2
  Voice VLAN status : Enable
  Voice VLAN aging time : 1440(minutes)
  Voice VLAN 8021p remark : 6
  Voice VLAN dscp remark : 46
  -----------------------------------------------------------
  Port Information:
  -----------------------------------------------------------
  Port Add-Mode Security-Mode Legacy
  -----------------------------------------------------------
  GigabitEthernet0/0/1 Auto Security Disable
Notes: 执行display voice-vlan status命令，可以查看语音VLAN的信息，包括状态、工作模式、老化时间、以及使能了语音VLAN功能的端口信息。
Add-Mode字段表明语音VLAN的添加模式。自动模式中，使能了语音VLAN功能后，端口可以自动加入到语音VLAN。如果语音设备发送的报文的MAC地址匹配了OUI，连接该语音设备的端口也会加入语音VLAN。如果在老化时间内，端口没有收到语音设备的任何语音数据报文，端口自动会被删除。手动模式中，在端口上使能了语音VLAN功能之后，必须手动把端口添加到语音VLAN中。
Security-Mode字段表示Voice VLAN端口的工作模式，有两种：
正常模式：可以传输语音数据和业务数据，但是容易受到恶意数据流量的攻击。
安全模式：只允许传输语音数据流。安全模式可以防止Voice VLAN受到恶意数据流量的攻击，但是检查报文的工作会占用一定的系统资源。
Legacy字段表明端口是否开启与其他厂商语音设备互通的功能，Enable表示开启，Disable表示关闭。

## Slide 27
  如果一个Trunk链路PVID是5，且端口下配置port trunk allow-pass vlan 2 3，那么哪些VLAN的流量可以通过该Trunk链路进行传输？
  PVID为2的Access端口收到一个不带标记的帧会采取什么样的动作？
Notes: 执行了port trunk allow-pass vlan 2 3命令后，VLAN 5的数据帧不能在此链路上进行传输。VLAN 1的数据默认也可以通过Trunk链路进行传输。所以VLAN 1，VLAN 2和VLAN 3的数据帧可以在Trunk链路上传输。
收到不带标签的数据帧后，PVID为2的Access端口会给数据帧打上VLAN 2的标签。然后交换机会根据标签和目的MAC地址将数据帧发送到其他端口。